ＯＡＡ　名古屋支部　２００９年　９月例会　報告

「池村プリズムを撮像システムに組み込みました」

春日井市　長谷部　孝男

０．　以前、池村氏に望遠鏡の選定・据付場所とシーイングなどについて相談した際、大気屈折による色ズレ補正について、斜視検査用偏角プリズム利用のアドバイスを戴き、購入していたが、ようやく組込みアダプタを製作しました。

今回、色ズレ量を、組合わせにより幅広く調整可能な構造にしようと、多少工夫しました。

１．　従来の光学系と組合せ方式

セレズトロン　Ｃ－１１

シュミカセ　ｆｌ≒2800ｍｍ

２．効果確認テスト　：　Ｌを変えて試験撮像し、色ズレ量を確認する。

結果　；

→　　偏角１°、２°と距離の組み合わせで、　簡単に２～６ピクセル補正できるようにしたい

３．組み換え簡単な構造のアダプタをつくる

プリズムユニットの向きを

入れ替えるだけで。

直焦点と　×３バーローで利用可能

プリズムホルダー部の製作

素材（発泡塩化ビニル）をこのように切断。　　　旋盤加工での傾斜チャッキング段取り。

組立て　：分解しない前提でプリズムの固定は

両面テープで、塩ビ部分は接着して

組み立てた。

４．望遠鏡に取り付けた状況

５．撮像結果

最終の像の良否はシーングの差のあり一概に言いにくいが、色ずれ補正効果はほぼ目標通り出ている。

①　木星は、２°×７５ｍｍ　で画像処理時補正無し

②　月面は光度が低かったため、２°×７５ｍｍ　＋画像処理時、追加補正あり。

# Text boxes

撮像位置

ＣＣＤカメラ

撮像位置

ＣＣＤカメラ

直焦点

バーロー×２

撮像位置

ＣＣＤカメラ

１００ｍｍ

バーロー×３

Ｌｍｍ

プリズム偏角１°、２°

７５ｍｍ

５０ｍｍ

溶剤接着

両面テープ

２００９年９月７日　２１ｈ１４ｍ（ＪＳＴ）

Ｉｂｎ Battuta付近

補正量（ピクセル）

距離　Ｌｍｍ

５０

７５

３

２

６

４

プリズム偏角

２°

１°